PŘÍRUBY

Točivá příruba EN 1092-1 typ 02 PN16

| DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 | OBJ. ČÍS. 3 002 490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/17,2 | 90 | 21,0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |  |  |
| 10/18 * | 90 | 21,8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 | d1 | d |
| 15/21,3 | 95 | 25,0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |  |  |
| 15/22 * | 95 | 25,7 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |  | F |
| 20/26,9 | 105 | 31,0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 75 |  | f |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |
| 20/28 * | 105 | 32,1 | 16 | 4 | 4 | 14 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |
| 25/33,7 | 115 | 38,0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |  |  |
| 32/40 * | 140 | 43,5 | 18 | 5 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 32/42,4 | 140 | 47,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 40/44,5 * | 150 | 49,2 | 18 | 5 | 4 | 18 | 110 |  |  |
| 40/48,3 | 150 | 53,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 110 |  |  |
| 50/52 * | 165 | 56,7 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 50/57 * | 165 | 61,7 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 50/60,3 | 165 | 65,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 65/70 * | 185 | 74,9 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 |  |  |
| 65/76,1 | 185 | 81,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 |  |  |
| 80/85 * | 200 | 90,1 | 20 | 6 | 8 | 18 | 160 |  |  |
| 80/88,9 | 200 | 94,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 160 |  |  |
| 100/104 * | 220 | 109,5 | 22 | 6 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 100/114,3 | 220 | 120,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 125/129 * | 250 | 134,3 | 22 | 6 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 125/139,7 | 250 | 145,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 150/154 * | 285 | 159,7 | 24 | 6 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 150/168,3 | 285 | 174,0 | 24 | 6 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 200/204 * | 340 | 210,5 | 26 | 6 | 12 | 22 | 295 |  |  |
| 200/219,1 | 340 | 226,0 | 26 | 6 | 12 | 22 | 295 |  |  |
| * rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny |  |  |  |  |

- do objednávky je nutné uvést - normu

  - DN/Ø trubky