PŘÍRUBY

Zaslepovací příruba DIN 2527/B PN6

| DN | D | F | počet otvorů | d | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 12 | 4 | 11 | 50 |
| 15 | 80 | 12 | 4 | 11 | 55 |
| 20 | 90 | 14 | 4 | 11 | 65 |
| 25 | 100 | 14 | 4 | 11 | 75 |
| 32 | 120 | 14 | 4 | 14 | 90 |
| 40 | 130 | 14 | 4 | 14 | 100 |
| 50 | 140 | 14 | 4 | 14 | 110 |
| 65 | 160 | 14 | 4 | 14 | 130 |
| 80 | 190 | 16 | 4 | 18 | 150 |
| 100 | 210 | 16 | 4 | 18 | 170 |
| 125 | 240 | 18 | 8 | 18 | 200 |
| 150 | 265 | 18 | 8 | 18 | 225 |
| 200 | 320 | 20 | 8 | 18 | 280 |

- do objednávky je nutné uvést -  normu

  - DN

Zaslepovací příruba DIN 2527/B PN10

| DN | D |  | F | počet otvorů | d | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | 10 - DN 150 použijí se rozměry PN 16 |  |
| 200 | 340 | 24 | 8 | 22 | 295 |

- do objednávky je nutné uvést -  normu

  - DN

Zaslepovací příruba DIN 2527/B PN16

| DN | D | F | počet otvorů | d | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 14 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 140 | 16 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 150 | 16 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 165 | 18 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 185 | 18 | 4 | 18 | 145 |
| 80 | 200 | 20 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 220 | 20 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 250 | 22 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 285 | 22 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 340 | 24 | 12 | 22 | 295 |

- do objednávky je nutné uvést -  normu

  - DN

OBJ. ČÍS. 3 002 091

d

F

D1

D

OBJ. ČÍS. 3 002 131

d

F

D1

D

OBJ. ČÍS. 3 002 161

d

F

D1

D